WYCENA DOSTAWY

| LP | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wyposażenie pracowni samochodowej |
| 1 | Tablica – pneumatyczny układ hamulcowy samochód i przyczepa Zestaw do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych - Stanowisko demonstracyjne „Pneumatyczny układ hamulcowy ciężarówki i przyczepy” - przeznaczony do użytku w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych służący do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania pneumatycznego układu hamulcowego w zestawieniu samochód - przyczepa. Elementy wyposażenia tablicy: osuszacz z regulatorem ciśnienia zespół hamulca nożnego zawór sterujący przyczepą pneumatyczne siłowniki hamulcowe manometry zbiorniki powietrza przyłącza przewody pneumatyczne. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: Instrukcje obsługi – w języku polskim dokumentacja DTR i deklaracja CE serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Tablica – system sterowania silnika Common Rail Zestaw do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych - Stanowisko demonstracyjne „System sterowania silnika Common Rail” - przeznaczony do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych, służący do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania i sterowania nowoczesnych systemów zasilania silników spalinowych o zapłonie samoczynnym w systemie Common Rail. Elementy wyposażenia tablicy: zespoły i podzespoły zasilania silników spalinowych o zapłonie samoczynnym w systemie Common Rail z możliwością zmiany dawki paliwa podłącza przyrządów pomiarowych do wszystkich czujników i podzespołów wykonawczych systemu zespół sterowania napędem pompy umożliwiającym symulowanie pełnego zakresu prędkości obrotowych od fazy rozruchu do pełnych obrotów zespół realizacji stanów awaryjnych w wybranych obwodach złącze OBD diagnostyki szeregowej do urządzeń diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: Instrukcje obsługi – w języku polskim dokumentacja DTR i deklaracja CE serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Tablica – zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdów Zestaw do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych - Stanowisko demonstracyjne „Zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdu” - przeznaczony do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych, służący do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania systemu czujników systemów elektronicznych pojazdów samochodowych. Elementy wyposażenia tablicy: czujniki ciśnienia bezwzględnego, czujniki położenia wału korbowego silnika, czujniki liniowych i kątowych przemieszczeń, czujnik spalania stukowego, czujniki prędkości pojazdów, układ demonstrowania momentu wystąpienia iskry zależnie od biegunowości sygnału wejściowego. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: Instrukcje obsługi – w języku polskim dokumentacja DTR i deklaracja CE serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Tablica - ABS/ASR system regulacji siły hamowania Zestaw do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych - Stanowisko demonstracyjne „ABS/ASR – system regulacji siły hamowania” - przeznaczony do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych, służący do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania systemu regulacji siły hamowania ABS/ASR. Elementy wyposażenia tablicy: cztery czujniki prędkości obrotowej kół regulowany czujnik prędkości obrotowej wieńca zębatego obwody hydraulicznych układów hamulcowych wraz z pompą hamulcową z system ABS / ASR. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: Instrukcje obsługi – w języku polskim dokumentacja DTR i deklaracja CE serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Tablica - SRS- system bezpieczeństwa biernego Zestaw do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych - Stanowisko demonstracyjne „System poduszek powietrznych SRS” - przeznaczony do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych, służący do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania systemu poduszek powietrznych SRS. Elementy wyposażenia tablicy: - system bezpieczeństwa biernego SRS - podłącza diagnostyki systemu. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: Instrukcje obsługi – w języku polskim dokumentacja DTR i deklaracja CE serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Tablica – system climatronic Zestaw do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych - Stanowisko demonstracyjne „System klimatyzacji Climatronic” - przeznaczony do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych, służący do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania systemu komfortu, czyli klimatyzacji wnętrza pojazdu. Elementy wyposażenia tablicy: - złącze OBD do diagnostyki szeregowej z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych, - elementy konstrukcyjne układu automatycznej klimatyzacji Climatronic z układem sterowania. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: Instrukcje obsługi – w języku polskim dokumentacja DTR i deklaracja CE serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Tablica – magistrale komunikacyjne Zestaw do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych - Stanowisko demonstracyjne „System magistrali CAN BUS w układzie komfortu” - przeznaczony do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych, służący do prezentacji funkcjonowania systemu komfortu opartego na przesyle danych za pomocą magistrali CAN BUS. Elementy wyposażenia tablicy: złącze OBD2, elementy sterowania do zmiany trybu sterowania zamkami oraz alarmem poprzez nowe kodowanie sterownika elementy konstrukcyjne magistrali CAN BUS w układzie komfortu samochodu. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: Instrukcje obsługi – w języku polskim dokumentacja DTR i deklaracja CE serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Plansza szkoleniowa o systemie sterowania silnika Plansza szkoleniowa „System sterowania silnika o zapłonie iskrowym (ZI) typu D-Jetronic” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: schemat główny systemu sterowania silnika o zapłonie iskrowym (ZI) typu D-Jetronic schemat blokowego systemu zasilania silnika schemat elektrycznego systemu zasilania silnika przekrój wtryskiwacza głównego wraz z oscylogramem sygnału sterującego tym wtryskiwaczem przekrój czujnika położenia przepustnicy schemat potencjometru z wykresem zależność sygnału napięciowego U z czujnika położenia przepustnicy od kąta uchylenia przepustnicy schemat przekroju zaworu regeneracji filtra z węglem aktywnym wraz z oscygramem sygnału sterującego tym zaworem schemat przekroju sondy Lambda wraz z charakterystyką napięcia sondy schemat przekroju czujnika temperatury silnika z wykresem zależności rezystancji do temperatury charakterystyki regulacji składu mieszanki sygnałem sondy lambda charakterystyki względnego napełnienia silnika % w zależności od obrotów i kąta otwarcia przepustnicy schemat przekroju nastawnika przepustnicy wraz z oscylogramem sygnału sterującego nastawnikiem na biegu jałowym przebieg sygnału prędkości obrotowej silnika z czujnika Halla przebieg sygnału z cewki zapłonowej (uzwojenie wtórne) przebieg sygnału z cewki zapłonowej (uzwojenie pierwotne). | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Plansza szkoleniowa systemu wtryskowego paliwa typu KE-Jetronic Plansza szkoleniowa „System wtryskowy paliwa typu KE-Jetronic” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: schemat główny systemu wtryskowego paliwa typu KE-Jetronic schemat elektryczny systemu wtryskowego paliwa typu KE-Jetronic przekrój sondy Lambda wraz z wykresem przekrój wyłącznika termiczno-czasowego wraz z wykresem przekrój czujnika temperatury silnika wraz z wykresem przekrój zaworu elektrohydraulicznego wraz z wykresami schemat zakresu zmian ciśnienia sterującego w funkcji prądu zaworu wykres wartości ciśnienia sterującego wykres mechanizmu biegu jałowego przebieg sygnałów układu zapłonowego przekroje obszaru tworzenia mieszanki dla fazy pracy bez korekcji dawki paliwa, fazy wzbogacania dawki paliwa dla zimnego silnika, fazy odcięcia paliwa w czasie hamowania silnikiem. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Plansza szkoleniowa system wtryskowy paliwa typu LE-Jetronic Plansza szkoleniowa „System wtryskowy paliwa typu LE-Jetronic” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: schemat główny systemu wtryskowego paliwa typu LE-Jetronic schemat elektryczny systemu wtryskowego paliwa typu LE-Jetronic schemat elektryczny systemu dla różnych faz pracy silnika przekrój regulatora ciśnienia paliwa wraz z wykresem przekrój sondy Lambda wraz z wykresem przekrój wyłącznika termiczno-czasowego wraz z wykresem przekrój czujnika temperatury silnika wraz z wykresem przekrój wtryskiwacza paliwa wraz z wykresami przekrój przepływomierza powietrza wraz z wykresem przebiegi sygnałów układu zapłonowego. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Plansza szkoleniowa system zasilania paliwa Plansza szkoleniowa „System zasilania paliwa typu ZI-Motronic” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: schemat główny systemu zasilania paliwa typu ZI-Motronic schemat elektryczny systemu zasilania paliwa typu ZI-Motronic przekrój wtryskiwacza paliwa wraz z wykresem przekrój przepływomierza masowego powietrza wraz z wykresem przekrój czujnika spalania stukowego wraz z wykresem przekrój czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym wraz z wykresem przekrój zaworu elektrohydraulicznego zmian faz rozrządu wraz z wykresem przekrój zaworu regeneracji filtra z węglem aktywnym wraz z wykresem przekrój elektrozaworu recyrkulacji spalin wraz z wykresem przekrój zaworu dmuchawy powietrza wtórnego wraz z wykresem przekrój potencjometru pedału przyspieszenia wraz z wykresem przekrój przebiegu pracy katalizatora z układem dwóch sond Lambda wraz z sygnałami dla katalizatora sprawnego i niesprawnego przekrój zespolonej cewki zapłonowej z modułem zapłonu z wykresami dla uzwojenia pierwotnego i wtórnego przekrój czujnika faz rozrządu silnika wraz z wykresem. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Plansza szkoleniowa system zasilania silnika Plansza szkoleniowa „System zasilania silnika ZS typu EDC” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: schemat główny systemu zasilania silnika ZS typu EDC schemat blokowy obwodów automatycznej regulacji systemu zasilania silnika ZS schemat elektryczny systemu przekrój rozdzielaczowej pompy wtryskowej VE z charakterystykami: sygnału z czujnika wzniosu iglicy wtryskiwacza zbocza narastającego sygnału kąta wyprzedzenia wtrysku sygnału z czujnika położenia wału korbowego zbocza opadającego sygnału kąta wyprzedzenia wtrysku czasu trwania impulsu proporcjonalny do aktualnego kąta wyprzedzenia wtrysku, przekrój rozdziału paliwa i dawkowania rozdzielaczowej pompy wtryskowej VE przekrój przestawienia kąta wtrysku rozdzielaczowej pompy wtryskowej VE przekrój czujnika położenia mechanizmu wyznaczania dawki paliwa. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Plansza szkoleniowa system zasilania paliwa ZS typu UIS Plansza szkoleniowa „System zasilania paliwa ZS typu UIS” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: schemat główny systemu zasilania paliwa ZS typu UIS schemat elektryczny systemu zasilania paliwa ZS typu UIS przekrój pompowtryskiwacza i mechanizmu napędowego wraz z wykresami przekrój 4 faz pracy pompowtryskiwacza przekrój koła zębatego wraz z sygnałem z czujnika faz rozrządu przekrój koła zębatego wraz z sygnałem z czujnika położenia i prędkości obrotowej wału korbowego silnika charakterystyki natężenia prądu elektromagnesu pompowtryskiwacza charakterystyki rozkładu ciśnienia wtrysku przy różnych prędkościach obrotowych i obciążeniu silnika. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Plansza szkoleniowa system zasilania silnika zs typu common rail Plansza szkoleniowa „System zasilania paliwa ZS typu Common Rail” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: schemat główny systemu zasilania paliwa ZS typu Common Rail schemat elektryczny systemu zasilania paliwa ZS typu Common Rail przekrój pompy wysokiego ciśnienia CP1 przekrój wtryskiwacza elektromagnetycznego CR z charakterystykami: prądu uzwojenia, wzniosu rdzenia pilota, ciśnienia paliwa, wzniosu iglicy schemat przebiegu ciśnienia w cylindrze silnika schemat wykresu roboczego ciśnień systemu wtrysku bezpośredniego Common Rail przekrój czujnika ciśnienia paliwa w zasobniku wraz z charakterystyką napięcia do ciśnienia schemat przebiegu napięcia i prądu sterowania wtryskiwacza CR. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Plansza szkoleniowa system wtryskowy paliwa Plansza szkoleniowa „System wtryskowy paliwa typu ZI Mono-Motronic” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: schemat główny systemu wtryskowego paliwa typu ZI Mono-Motronic schematu elektrycznego systemu wtryskowego paliwa typu ZI Mono-Motronic schemat blokowy systemu zasilania silnika przekrój wtryskiwacza paliwa wraz z wykresem przekrój czujnika położenia przepustnicy - potencjometrem z wykresem przekrój sondy Lambda wraz z wykresem przekrój zaworów regeneracji filtra z węglem aktywnym wraz z wykresem przekrój czujnika temperatury silnika wraz z wykresem charakterystyki regulacji składu mieszanki sygnałem sondy lambda charakterystyki względnego napełnienia silnika % w zależności od obrotów i kąta otwarcia przepustnicy przekrój nastawnika przepustnicy wraz z wykresem schemat sygnałów układu zapłonowego. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Plansza szkoleniowa system regulacji siły hamowania i momentów napędowych Plansza szkoleniowa „System regulacji siły hamowania i momentów napędowych kół ABS/ASR” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: schemat główny systemu regulacji siły hamowania i momentów napędowych kół ABS/ASR schemat ideowy układu ABS/ASR wraz z urządzeniami współdziałającymi schematy elektryczne systemu regulacji siły hamowania i momentów napędowych kół ABS/ASR schematy hydrauliczne układów ABS/ASR przekrój czujnika prędkości obrotowej koła wraz z oscylogramem sygnałów z czujników prędkości kół schemat wzajemnych zależności prędkości obrotowej koła do przyspieszenia obrotowego koła, ciśnienia płynu hamulcowego, stanu załączania zaworów, załączania silnika elektrycznego pompy przetłaczającej schematy graficzne i wykresy zależności prędkości, natężenia prądu, ciśnienia hamowania w funkcji czasu dla różnych stanów przełączania układu przekroje modulatora elektrohydraulicznego ciśnienia systemu ABS/ASR z wyszczególnieniem zaworów modulatora. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Plansza szkoleniowa elektroniczne układy zapłonowe silników Plansza szkoleniowa „Elektroniczne układy zapłonowe silników ZI” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: schemat bezstykowych, rozdzielaczowych układów zapłonowych z czujnikiem Hall'a schemat bezstykowych, rozdzielaczowych układów zapłonowych z czujnikiem indukcyjnym schemat komputerów zapłonu MED213 Nanoplex schemat komputerów zapłonu MED474 Digiplex schemat budowy i parametrów świec zapłonowych schemat odśrodkowych regulatorów kąta wyprzedzenia zapłonu schemat podciśnieniowych i odśrodkowych regulatorów kąta wyprzedzenia zapłonu. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.