WYCENA DOSTAWY

| LP | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wyposażenie pracowni samochodowej |
| 1 | Podnośnik samochodowy dwukolumnowy Udźwig: 3500 kg +/-15% Minimalna wysokość: 100 - 140 mm +/-10% Szerokość pomiędzy kolumnami: 2700 mm +/-15% Całkowita wysokość: 5000 mm +/-10% Całkowita szerokość: 3400 mm +/-10% Maksymalna wysokość podnoszenia: 2000 mm +/-10% Mechanizm blokujący, który zabezpiecza pojazd przed niekontrolowanym opuszczeniem, z zadanej wcześniej wysokości Montaż na podłożach o niższej klasie wytrzymałości Rodzaj napędu podnośnika - śrubowy z automatyczna blokadą ramion Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: Instrukcje obsługi – w języku polskim dokumentacja DTR i deklaracja CE serwis gwarancyjny dokonanie pierwszego odbioru przez UDT | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 2 | Podnośnik diagnostyczny z zamontowanym szarpakiem i wewnętrznym podnośnikiem (pneumatycznym, mechanicznym lub hydraulicznym) Montowany w posadzce Mechaniczna blokada z automatycznym odblokowaniem System poziomujący zapewniający podnoszenie platform w poziomie bez względu na rozkład obciążenia Samoczynnie składające się blokady - ochrona przed stoczeniem się pojazdu Najazdy Płyty rozprężne, obrotnice oraz szarpaki Napęd elektrohydrauliczny Udźwig 3500 kg +/- 20% Maksymalna wysokość podnoszenia 2000 mm +/- 20% Długość najazdu – nie mniej jak 4000 mm Podnośnik pomocniczy – podprogowy Zasilanie 400 V/50 Hz Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: Instrukcje obsługi – w języku polskim dokumentacja DTR i deklaracja CE serwis gwarancyjny dokonanie pierwszego odbioru przez UDT | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenie rolkowe do badania hamulców, tester amortyzatorów - linia diagnostyczna Linia diagnostyczna przeznaczona do kontroli pojazdów samochodowych o d.m.c. do 3,5 tony (t.j. samochodów osobowych, dostawczych, przyczep oraz ciągników o d.m.c. do 3,5 t, motocykli i pojazdów innych) w Stacjach Kontroli Pojazdów lub serwisach obsługowo-naprawczych. Przeznaczona do badania: - prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu, - skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu, - skuteczności i równomierności działania hamulców pojazdów z napędem na jedną oś lub więcej osi (w tym pojazdów z rozłączalnym i nierozłączalnym napędem 4x4). Wyposażenie: 1. Konsola sterująca Konsola sterująca zawierająca komputer PC z systemem operacyjnym i zdalnym sterowaniem IR, monitorem LCD, drukarką, klawiaturą oraz myszą. 2. Rolkowe urządzenie do kontroli hamulców Urządzenie rolkowe do kontroli działania hamulców z przystawką do badania motocykli oraz miernikiem nacisku na pedał hamulca (wersja do zabudowy za lub przed podnośnikiem). Parametry – max. nacisk – 3,5 t Prędkość badania – do 5 km/h Zakres wskazań – od 0 do 6 k N Silniki 2 x 4,6 k W +/- 5% Napięcie zasilania 400 V 50/60Hz Wersja dzielona. 3. Tester amortyzatorów Urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia. Wersja dzielona. Max. nacisk – max. 2 t Częstotliwość do 25 Hz Amplituda do 10 mm Napięcie zasilania 400 V 50/60Hz Wymagania dodatkowe: - kształt płyt zapewniający precyzyjne umieszczenie koła na płycie, uniemożliwiający samoczynne przesuwanie się badanego pojazdu. Warunki dodatkowe: - W komplecie z urządzeniem pełna dokumentacja techniczna niezbędna do wykonania fundamentów pod urządzenia. - dostawa i montaż linii w obiekcie Zamawiającego. - dokonanie pierwszego odbioru przez UDT i ITS | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 4 | Urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia, zawieszenie (3d) Urządzenie służące do pomiarów samochodów posiadających obręcze w zakresie średnic od 10" - 25". Dane techniczne: Zakres mierzonych średnic obręczy kół: 10" – 25 Zakres rozstawu kół: 1100 – 1800mm Zakres rozstawu osi: 1800-4700 mm Dopuszczalny nacisk na jedną obrotnice: 12 kN (~1200kG) Przesuw tarczy do podstawy obrotnicy: 100 mm Zbieżność całkowita ± 24° Zbieżność połówkowa ± 12° Pochylenie koła ± 10° Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy ± 30° Kąt pochylenia osi sworznia ± 30° Śladowość koła ± 99 mm Rozstaw osi: 4700 mm Różnica rozstawu kół ± 24° Różnica kątów skrętu kół ± 24° Maksymalny kąt skrętu kół ± 60° Przesunięcie kół przód/tył ± 22° Przesunięcie boczne ± 4° Nierównoległość osi ± 99 mm Przekątne pojazdu: nie dotyczy Kąt sumaryczny ± 40° Wymagania dodatkowe: opuszczania belka z kamerami umożliwiająca zastosowanie z podnośnikiem diagnostycznym lub na kanale. baza danych pojazdów. oprogramowanie w języku polskim. kompensacja bicia felg przez przetoczenie. głowice refleksyjne zakładane na koła nie zawierające żadnych elementów elektronicznych, które mogłyby zostać uszkodzone w wyniku uderzenia lub upadku głowicy. system nie wymagający idealnie zniwelowanego stanowiska. Zakres dostawy: - system operacyjny z oryginalną bazą danych pojazdów - jednostka centralna standardowa z min. 19" monitorem panoramicznym - komputer, klawiatura i myszka - 4 pasywne tarcze 3D - 4 samocentrujące 4-punktowe uchwyty do mocowania tarcz na felgach 10"-25" - 2 mechaniczne obrotnice z blokadami - 2 podkładki klinowe, 1 blokada pedału hamulca, 1 blokada kierownicy Instrukcje obsługi – w języku polskim dokumentacja DTR i deklaracja CE serwis gwarancyjny dokonanie minimum trzech kalibracji na jedno urządzenie certyfikat ITS | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 5 | Tester diagnostyczny (diagnoskop) 1. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego Kompletny system na wózku, z modułem pomiarowym i komputerem PC, ekranem dotykowym min.19'', modułem diagnostycznym, pilotem zdalnego sterowania i drukarką 2. Wszechstronna diagnostyka: Oscyloskop Software z czynnościami kontrolnymi oraz testami komponentów do badania elektrycznych i elektronicznych podzespołów pojazdu Pilotowane w menu procedury konkretnych badań diagnostycznych Badanie komponentów pojazdu w stanie zamontowanym Symulacja sygnałów do sprawdzania czujników w stanie zamontowanym Test sieci informatycznych w pojeździe (np. magistral CAN) Wgrywanie i zapisywanie przebiegów porównawczych 3. Możliwość rozbudowy dzięki koncepcji modułowej 4. Dane techniczne: - napięcie wejściowe 230 V AC/45-65 Hz +/- 5% - zakres temperatur pracy od 5oC do 40oC +/- 5% - oscyloskop: - impedancja wejściowa - 1 MOhm +/- 5% - zakres czasu w odniesieniu do 500 punktów skanowania - 10 μs – 100 s +/- 5% - częstotliwość próbkowania na kanał – 50 Ms/s - Generator sygnałów – kształty przebiegów: DC, sinusoida, trójkąt, prostokąt, częstotliwości od 1 Hz do 1000 Hz +/- 5% - automatyczne zabezpieczenie przeciążeniowe 5. Wyposażenie minimum: Diagnoskop Mysz USB i podkładka pod mysz Pilot zdalnego sterowania (z bateriami) Drukarka wraz z osłoną Rysik (2x) Czujnik temperatury do samochodów osobowych Kleszcze przerzutnikowe Pierwotny przewód przyłączeniowy (UNI IV)1) Pierwotny przewód przyłączeniowy (UNI VIII)1) Przewód pomiarowy Multi CH1 Przewód pomiarowy Multi CH2 Przewód diagnostyczny OBD 1,5 m do diagnoskopu Miernik cęgowy 1000 A Miernik cęgowy 30 A Czujnik wtórny 1 687 224 973 Przewód przejściowy Y CH1 / CH2 Czujnik pomiarowy 3 x KV– (czarny) Czujnik pomiarowy 3 x KV+ Przewód przyłączeniowy B+/B– Czujnik pomiarowy 1 x KV– (czarny) Czujnik pomiarowy 1 x KV+ (czerwony) Przewód UNI 1 684 463 539 Przewód elastyczny 1 680 712 234 Oprogramowanie na płytach CD/DVD Zestaw akcesoriów z końcówkami pomiarowymi czarnymi i czerwonymi Zaciski przyłączeniowe czarne Przewód przejściowy czujnika zaciskowego Zestaw przyłączeniowy do pomiarów podciśnienia Czujnik ciśnienia cieczy PDR 375 z przewodem sieciowym Adapter Bluetooth USB Przewód pomiarowy niebieski Przewód pomiarowy żółty Przewód masy czarny Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 6 | Wielofunkcyjna jednostka diagnostyczna: analizator spalin wraz z dymomierzem Charakterystyka techniczna: - Wielofunkcyjna jednostka diagnostyczna wyposażona w pięciogazowy analizator spalin i dymomierz. Mierzone parametry analizatora spalin: - HC (NDIR) - 0 - 9995 ppm obj - CO (NDIR) - 0 - 9,95% obj - CO2 (NDIR) - 0 - 19,95% obj - O2 (czujnik chem.) - 0 - 23% obj - NO (czujnik chem.) - 0 - 4995ppm obj - Temp. oleju - 0 - 150°C - Obr/min - 250 – 9990 - Lambda (obliczana) - 0,5 - 2,0 - AFR (obliczane) - 7,5-30,0 - Klasa dokładności pomiarów - I OIML. - Pomiar HC - zależny od wyboru rodzaju paliwa:(propan, heksan, metan) - Podstawowe parametry: - Zasilanie – 230V AC - Pobór mocy do 35 W +/- 20%. - Temperatura pracy 5 °C do 40 °C - Czas nagrzewania do 5 minut - Komunikacja: Drukarka wewnętrzna, Port Centronics, Klawiatura USB. - Tryb wyświetlania wyników: na ciekłokrystalicznej aktywnej matrycy. - Wyposażenie podstawowe analizatora spalin: - Sonda poboru spalin - Sonda do pomiaru obrotów - Sonda do pomiaru temperatury oleju - Klawiatura alfanumeryczna Mierzone parametry dymomierza: - Zakres pomiaru zadymienia k (N): 0 ÷ 9,99 m-1 (0 ÷ 99 %) - Dokładność: ± 0,05 m-1 (1%) - Rozdzielczość: 0,01 m-1 (1%) - Zakres pomiaru prędkości obrotowej silnika: 250 ÷ 9990 obr/min - Dokładność: ±10 obr/min - Rozdzielczość: 5 obr/min - Zakres pomiaru temperatury oleju: 0 ÷ 150 °C - Dokładność: ±2 °C - Rozdzielczość: 1 °C - Długość efektywna słupa dymu: 473mm - Temperatura spalin w celi pomiarowej: 70 ÷ 112 °C - Różnica między ciśnieniem spalin w osi celi pomiarowej podczas pomiaru a ciśnieniem otoczenia < 750 Pa - Warunki pracy: - Temperatura otoczenia: 2 ÷ 40 ° C - Ciśnienie atmosf.: 1013 ± 60 hPa - Wilgotność względna: < 90 % - Zasilanie: 176-264 VAC, 47-63 Hz, gniazdo z bolcem ochronnym - Wyposażenie podstawowe: - Sonda spalin o średnicy 13 mm - Pulpit zdalnego sterowania (pilot) - Instrukcja obsługi - Wyposażenie dodatkowe: - Sonda do pomiaru obrotów - Sonda do pomiaru temperatury oleju o długości 0,9m - Sonda do pomiaru temperatury oleju o długości 3,0m Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 7 | Detektor gazu Charakterystyka techniczna: - Wykrywanie gazu - CO, - Wykrywanie propanu-butanu, - Zasilanie 230 V, - Sygnalizacja optyczno akustyczna, - Stężenie CO uruchamiające alarm [%]: 0,01, - Sygnalizacja alarmu: czerwony LED + sygnalizacja dźwiękowa. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 8 | Narzędzia monterskie (wózek narzędziowy) Charakterystyka techniczna: - Minimalna ilość szuflad - nie mniej niż 7 szuflad, z których nie mniej niż pięć górnych wyposażonych w dopasowane wkładki z narzędziami, dwie dolne szuflady do dyspozycji użytkownika na dodatkowe wyposażenie i narzędzia. - Narzędzia umieszczone we wkładkach mieszczących się w szufladach i posiadających wytłoczenia na narzędzia gwarantujące porządek i szybki dostęp do wybranego elementu. - Każda szuflada wyposażona w uchwyt do otwierania. - Nośność wózka do 500kg. Minimalne wyposażenie w narzędzia: - Klucze nasadowe – nasadki sześciokątne – różne wymiary - Klucze trzpieniowe – różne wymiary - Klucze płaskie – rożne wymiary - Klucze płasko – oczkowe – różne wymiary - Bity – różne wymiary - TORX – różne wymiary - Wkrętaki płaskie - Wkrętaki krzyżowe - Młotki - Rękojeści przesuwne, przedłużki, przeguby uniwersalne - Imbusy – różne wymiary - Grzechotki – różne wymiary - Klucze nastawne - Zestawy szczypiec - Pilniki - Narzędzia pomiarowe - Adaptery Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 kpl. |  |  |  |  |
| 9 | Klucze dynamometryczne 1-25 Nm Charakterystyka techniczna: - Do dokręcania zgodnego z kierunkiem obrotu wskazówek zegara, z wybranym momentem, z dokładnością +/-3%. - Proste ustawienie momentu w Nm. - Zakres 1-25 Nm. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Klucze dynamometryczne 20-250 Nm Charakterystyka techniczna: - Regulacja pożądanej wartości momentu obrotowego poprzez pierścień u nasady rękojeści; - Skala w Nm; - Zakres pracy 20 - 250Nm; dokładność: +/- 4% przy dokręcaniu w prawo i +/- 6% przy dokręcaniu w lewo; - Spełnia wymogi normy ISO 6789:2003; - Klucz ze stałą grzechotką z kwadratem 1/2" do mocowania narzędzi (nasadek); Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Stół ślusarski Kompaktowy stół warsztatowy z opcją do przechowywania narzędzi, akcesoriów, części zamiennych i innych. Drzwi szafek wyposażone w klamki, które można zablokować za pomocą kłódki lub możliwość zamykania na zamek patentowy. Półki z możliwością regulacji (w górę i w dół wewnątrz szafy). Górny blat wykonany z laminatu zapewniającego gładką, twardą i odporną na zarysowania powierzchnię roboczą, odporna na działanie płynów i większość chemikaliów, i łatwy w czyszczeniu. Stół spełniający najnowsze wymagania BHP. Dane techniczne: • Wymiary: - szerokość: 600 mm; (+/- 50 mm), - długość: 1400 mm; (+/- 100 mm), • Grubość blatu: 45 mm; (+/- 5 mm), • Wysokość stołu: 900 mm; (+/- 20 mm), • Ilość szuflad o różnej pojemności: nie mniej niż 4 szt., • Ilość szafek o różnej pojemności: 1 – 2 szt., Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • deklaracja zgodności CE Stół do imadła z poz. 12 | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 kpl. |  |  |  |  |
| 12 | Imadło Charakterystyka: - Przeznaczone do ciężkich prac ślusarskich. - Korpus wraz ze szczęką ruchomą wykonany z wysokojakościowego żeliwa. - Stalowe wymienne wkładki szczękowe, hartowane i szlifowane z naciętym moletem gwarantującym pewne i bezpieczne mocowanie okrągłych detali. - Śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami. - Spełniające najnowsze wymagania BHP. Dane techniczne: - Szerokość szczęki: 175 mm (+/- 5%) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny Imadło dostosowane do stołu z poz. 11 | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Urządzenie do mycia i konserwacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Przeznaczenie - odtłuszczenie i mycie powierzchniowe wyrobów w warsztatach naprawczych i remontowych. Ekologiczna myjka warsztatowa z zamkniętym obiegiem płynu czyszczącego. Zabezpieczona antykorozyjnie. Nośność max.do 1000 kg. Pojemność beczki na płyn myjący – od 60 l do 200 l. Długość węża do pędzla roboczego – od 120 do 150 cm. Średnica przyłącza węża – ½ cala. Zasilanie 230V/50 Hz. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 14 | Czujnik zegarowy z podstawką - Czujnik zegarowy udaroodporny 0-10/0,01 z wrzecionem Ø 8 mm, - Średnica tarczy nie mniejsza niż 58 mm, - Podstawa do czujnika o długości nie mniejszej niż 250 mm, z przegubowym ramieniem, magnetyczna. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 kpl. |  |  |  |  |
| 15 | Prasa hydrauliczna z oprzyrządowaniem - Manualna regulacja ciśnienia - Bezpieczeństwo BHP - tłok może być zatrzymany w dowolnym położeniu - Rama spawana z otworami - Ruch tłoka za pomocą ręcznej pompy hydraulicznej - Prasa wyposażona w manometr do odczytu ciśnienia - Przesuwny cylinder - Siła nacisku nie mniej niż 20 t. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Wiertarka stołowa z zestawem wierteł krętych do stali - Głębokość wiercenia – max. 50 mm; - Liczba obrotów wrzeciona – 280-2350 rpm; - Moc – 500 W; - Napięcie robocze – 230 V; - Posuw – 115 mm; - Zakres mocowania uchwytu – 1,5-16 mm Zestaw wierteł krętych minimum o średnicach: 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 5,0 mm 5,5 mm 6,0 mm 6,5 mm 7,0 mm 7,5 mm 8,0 mm 8,5 mm 9,0 mm 9,5 mm 10,0 mm Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 kpl. |  |  |  |  |
| 17 | Szlifierka - Typ (rodzaj) - Szlifierka stołowa o mocy do 500 W +/- 5%. - Maksymalna średnica tarcz szlifierskich – do 150 mm. - Obudowa odporna na uszkodzenia i wysoką temperaturę. - Włącznik z podtrzymaniem magnetycznym. - Przyrząd do równania powierzchni roboczej tarczy szlifierskiej. - Maksymalna prędkość obrotowa tarczy bez obciążenia – do 2950 obrotów na minutę. - Zgodność z europejskimi standardami - certyfikat CE. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Ściągacz uniwersalny do łożysk - Profesjonalny ściągacz bezwładnościowy łożysk wewnętrznych i zewnętrznych. - Materiał - wykonany ze stali. - Pazurki chwytaka wyprofilowane i pozbawione skaz. - Precyzyjny mechanizm napinania pazurków. - Ergonomiczny wybijak. - Głębokość zacisku 100 i 150 mm. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Przyrząd do ustawiania świateł reflektorów Do badania ustawienia reflektorów w pojazdach wszystkich typów, w tym matrycowych świateł LED oraz biksenonów. Dane techniczne: - podstawa na kołach; - luxometr cyfrowy; - bazowanie laserowe względem pojazdu; - centrowanie laserowe głowicy pomiarowej względem reflektora pokrętło do regulacji inklinacji (% pochylenia); - kolumna wykonana z aluminium; - precyzyjny i lekki system ślizgowy do regulacji wysokości położenia głowicy pomiarowej; - obudowa z tworzywa sztucznego. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 20 | Tester sondy lambda Parametry techniczne: - Rozróżnianie typu sondy lambda cyrkon/tytan 1, 2, 3 i 4, wersje przewodowe, ogrzewane, nieogrzewane, - Kontrola okablowania, - Zasilanie i odpowiedź jednostki sterowania poprzez symulację bogatej mieszanki, - Wskazywanie za pomocą LED, - Kontrola szybkiej zmiany napięcia stanowego, - Wskazywanie niskiego napięcia zasilania baterii, - Temperatura robocza od -10 do +50 °C. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Tester silników krokowych Przeznaczenie: - Moduł USB, do sterowania 4 silnikami krokowymi. - Sprawdzenie stanu styków bezpotencjałowych podczas pracy silnika w celu wykrycia sygnału awarii, lub włączenia ogranicznika prądowego. Wyposażenie: - Podłącza do sterowania czterema niezależnymi silnikami krokowymi oraz do sterowania silników bipolarnych; - Regulowany prąd silnika (za pomocą trymerów); - Czujnik zabezpieczenia nadprądowego; - Wbudowany zasilacz stabilizowany. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Endoskop Kompaktowy endoskop służący do podglądu trudno dostępnych miejsc w pojazdach samochodowych. Wyposażenie: - Funkcja REC-obrazu i video: Możliwość zapisywania nagrań do późniejszego analizy; - Wodoszczelna głowica kamery i przewód; - Menu w języku polskim; - Możliwość rotacji obrazu na monitorze o 180°; - Funkcja formatowanie karty pamięci microSDHC; Dane techniczne i specyfikacja: - Oświetlenie LED, - Cyfrowy zoom: krokowo co 10%, Cechy endoskopu: - regulacja ostrości, - oświetlenie LED, - automatyczne wyłączenie, - Zoom cyfrowy: - Długość sondy – nie mniej niż 5 m, - Promień gięcia (maks.) – 30mm, - Rozdzielczość kamery – nie mniejsza niż 320 x 240 px, - Rozdzielczość wyświetlacza – nie mniejsza niż 320 x 240 px, - Zasilanie – bateryjne, - Zoom cyfrowy – nie mniej niż x4, - Średnica sondy – 9 mm +/-1%. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Tester płynu hamulcowego Specjalistyczny tester do kontroli czy w płynie hamulcowym zgromadziła się woda - 5 szt. Wymagania: - Konstrukcja odporna na uderzenia. - Deklaracji zgodności CE. - Przeznaczenie do DOT 2 - DOT 3 - DOT 4. - Wyświetlacz 5-diodowy. - Zasilanie bateryjne. Wyposażenie: - Wskaźnik zawartość wody 0 -> 3% przez 5 diod LED, - Automatyczne wyłączanie, - Wskaźnik wymiany baterii. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny Tester płynu hamulcowego - przeznaczony do szybkiej i łatwej oceny jakości płynu hamulcowego - który bada płyny hamulcowe poprzez wyznaczenie temperatury jego wrzenia - 1 szt. - wyświetlacz wyświetlający komunikaty dotyczące sposobu prowadzenia testu, temperaturze wrzenia płynu w stopniach Celsjusza oraz o minimalnej temperaturze wrzenia dla poszczególnych typów płynów hamulcowych, - urządzenie może być zasilane prądem stałym z akumulatora samochodowego. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Zestaw przelewowy do wtryskiwaczy Specjalistyczny, przelewowy zestaw diagnostyczny układów zasilania w silnikach z zapłonem samoczynnym. Przeznaczenie - wykonywanie diagnostyki pracy systemów wtrysku common rail produkcji: Bosch, Simens, Denso i Delphi w silnikach sześciocylindrowych i mniejszych. Skład zestawu: - nie mniej jak 30 elementów w tym: cztery rodzaje adapterów do podłączania wtryskiwaczy, próbników, listwy probierczej z przewodami umożliwiającymi podłączenie do wtryskiwaczy umieszczonych w trudno dostępnych miejscach. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 25 | Refraktometr 3f Przeznaczenie - ustalenie metodą optyczną punktu zamarzania etylenu i glikolu propylenowego. Dodatkowe możliwości - możliwość badania zawartości kwasu w akumulatorze, ustalenie poziomu naładowania. Dane techniczne: - Odczyt w °C i %. - Zakres pomiaru dla punktu zamarzania: od -51 do 0 °C, - Zakres pomiaru dla zawartości kwasu: od 1,10 do 1,40; - Dokładność przy pomiarze zawartości kwasu: 0,01; - Kalibracja – fabryczna. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Miernik ciśnieniowy sprężania silnika ZS Manometr o zakresie 0 - 70 BAR (0 - 1000 PSI) +/- 5%, Przewód elastyczny długości nie mniejszej niż 400 mm zakończony szybkozłączem ułatwiającym wpinanie poszczególnych końcówek pomiarowych, Zaworek uniemożliwiający cofnięcie się wskazówki manometru przed zakończeniem pomiaru, Końcówka gwint M10 x 1.25 - świeca żarowa, Końcówka gwint M12 x 1.25 - świeca żarowa, Końcówka gwint M24 x 2 – wtryskiwacz, Końcówka gwint M20 x 1.5 – wtryskiwacz, Końcówka gwint M1 x 1 - świeca żarowa, Końcówka mocowania na jarzmo - świeca żarowa, Końcówka mocowania na jarzmo – wtryskiwacz, Końcówka gwint M10 x 1.25 - świeca żarowa długa, Końcówka pomiarowa M14 x 1.25 - świeca żarowa, Belka pomocnicza do końcówek mocowanych przez jarzmo, Adapter kolankowy z szybkozłączką, Plastikowa walizka (opakowanie). Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Lampa LED Źródło światła: nie mniej niż 30 LED o średnicy nie mniejszej niż 5 mm, Zasięg: 30 LED – nie mniej niż 28 m, Zasilanie: akumulator Li-Ion 3,7 V/ nie mniej niż 2 000 mAh Czas świecenia: 30 LED – nie krótszy niż 5 godzin, Maksymalny strumień świetlny minimum: 270 lm, Wyposażenie dodatkowe: - Hak - Magnes - Zasilacz + wtyczka samochodowa. Wymagania dodatkowe: - Odporna na upadek z wysokości do 1 m, - Ochrona przed przeładowaniem, - Wskaźnik ładowania. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Wyciąg spalin Bębnowy odsysacz spalin przeznaczony do usuwania spalin emitowanych przez układy wydechowe pojazdów samochodowych w trakcie prób silnikowych, regulacji i diagnostyki. Możliwość montowania: - bezpośrednio do stropu lub do ścian za pośrednictwem wsporników ściennych lub w postaci szyny z umiejscowionymi przewodami do każdego stanowiska. Przejście wylotu spalin w ścianie budynku. Wyposażenie: - bębnowy odsysacz spalin z napinaczem sprężynowym; - wentylator o mocy 0,55kW +/-5%; - zasilanie 230V albo 400V(3 fazowe); - zestaw wężowy; - stoper gumowy; - ssawka; - wyłącznik; - minimalna długość węża 7,5 m, max. 10 m. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 29 | Stół probierczy do badania alternatorów i rozruszników Napięcie zasilania - 220 V, jednofazowe lub opcja 400 V trójfazowe. Obwód niskiego napięcia (z 2 akumulatorami) - 12 VDC – 24 VDC. Zakres amperometru/woltomierza - ±0-1000A / 0-40 V Zakres amperometru (do testowania alternatorów) - ±0-50A Zabezpieczenie obwodu niskiego napięcia (na złączu +30) - Wyłącznik automatyczny 50 A Reostat - 200 W (14V) – 300W (28V) Max. moc badanego alternatora – do 1200 W +/-10% Akcesoria w zestawie – nie mniej niż: - 1 para przewodów z zaciskami (gniazdo 4mm), - 1 przewód z zaciskami (gniazdo 8mm), - 1 przewód do badania rozruszników, - 1 mostek do zmiany napięcia, - 1 uchwyt do mocowania alternatorów, - 1 pasek z napinaczem. Wyposażenie tablicy: - Grzybkowy wyłącznik awaryjny, - Kontrolka ostrzegawcza CA, - Kontrolka ostrzegawcza CC, - Kontrolka ostrzegawcza 24V, - Woltomierz/amperomierz, - Wybierak - volty/ampery, - Amperomierz, - Przełącznik bezpośredni (wł/wył), Złącze + (bezpośrednie), - Złącze - (bezpośrednie), - Złącze „+” do testu rozrusznika, - Wyłącznik automatyczny, - Wyłącznik główny (CA), - Komutator silnika (dx-sx), - Mostek do zmiany napięcia (12V-24V), - Regulator prędkości silnika, - Przycisk reostatu, - Złącze kontrolki ogólnej, - Złącze “-31” (minus), - Osłona zabezpieczająca, - Koło pasowe silnika, - Złącze “+30”, - Złącze “Kontrolka ostrzegawcza 24V”, - Złącze “Kontrolka ostrzegawcza 12V”, - Przycisk “Reset”, - Kontrolka “12V”. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Lutownica Lutownica do zastosowania przy lutowaniu podzespołów w elektronice i elektrotechnice i przy drobnych pracach naprawczych. Podgrzanie grotu - przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku. Napięcie zasilające: 230 V, 50 Hz. Moc: 100 W +/- 5%. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Lupa z oświetlaczem Lupa podświetlana o powiększeniu nie mniejszym jak 10x z podziałką milimetrową. Dwusoczewkowy podświetlany diodą LED układ optyczny lupy. Moc optyczna lupy (powiększenie): nie mniej jak 36 dioptrii (x10). Średnica soczewki: 30mm +/- 5%, Skala: 20 x 20 mm, Minimalna działka skali: 1 mm. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 kpl. |  |  |  |  |
| 32 | Oscyloskop Pasmo analogowe - 20 MHz (10 MHz on ±50 mV range) Liczba kanałów - 2/4 Rozdzielczość pionowa – 12 bitów Zwiększona rozdzielczość pionowa – 16 bits Dokładność - Dokładność DC ±1% pełnej skali Czułość - 10 mV/div do 40 V/div Zakresy wejściowe (pełna skala) - ±50 mV do ±200 V w 12 zakresach Charakterystyka wejścia - 1 MΩ równolegle z 24 pF Typ wejścia - Pływające, złącze BNC Sprzężenie wejścia - Konfigurowalne programowo AC/DC Zabezpieczenie przepięciowe - ±250 V (DC + AC peak) na pojedynczym wejściu Maksymalna częstotliwość próbkowania (single shot): 1 kanał w użyciu - 400 MS/s 2 kanały w użyciu - 200 MS/s 3 lub 4 kanały w użyciu - 100 MS/s Pamięć wewnętrzna - 250 Megapróbek Bufor przebiegów - do 10,000 waveforms Zakresy podstawy czasu - 100 ns/div do 5000 s/div Źródło wyzwalania - Każdy z kanałów wejściowych Podstawowe wyzwalanie - Auto, powtarzanie, pojedyncze, brak Wyzwalanie zaawansowane - zboczem narastającym, zboczem opadającym, zboczem z histerezą, szerokością pulsu, spadkiem, oknem Max opóźnienie przedwyzwolenia - do 100% przechwyconego przebiegu Max post wyzwolenia - do 4 bilionów próbek Pasmo - 20 MHz Zakres częstotliwości - od DC do 20 MHz Tryby wyświetlania - Magnitude, peak hold, average Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny - przewody, sondy, cęgi prądowe. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 33 | Tester czujników ciśnienia Funkcje testera: - łączność z pojazdem za pomącą złącza diagnostycznego EOBD/OBD II - przeprowadzenie wstępnej kontroli systemu, podczas przyjmowania samochodu, przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności na kołach czy czujnikach; - identyfikacja ID poszczególnych czujników w kołach, bez demontażu opon; - kompleksowa kontrola systemu podczas odbioru pojazdu przez klienta (na przykład po przeprowadzonym serwisie wulkanizacyjnym); - sprawdzenie błędów i przyczyn ewentualnego zapalania kontrolki TPMS na desce rozdzielczej; - bezprzewodowy pomiar temperatury i ciśnienia w oponach; - diagnostyka i kontrola podzespołów układu TPMS wraz z kodami części oraz momentami dokręcania elementów; - aktywacja transmisji danych przez poszczególne czujniki. Obsługiwane pojazdy: Samochody osobowe, samochody ciężarowe, motocykle. Odczytywane parametry: ID czujnika (w formacie HEX/DEC), ciśnienie, temperatura, stan baterii, wewnętrzny stan czujnika. Rodzaje obsługiwanych czujników: Beru, Continental-Siemens/VDO, Entire-TRW, Lear, Pacific, Schrader. Wyświetlacz: min.3 calowy o rozdzielczości nie mniejszej niż 128x64 piksele, graficzny LCD. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.