WYCENA DOSTAWY

| Lp. | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | ILOŚĆ | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Obrabiarka do metalu-frezarka uniwersalna z odczytem cyfrowym z wyposażeniem Wymaga się aby obrabiarka posiadała: • Bezstopniowo regulowany posuw i szybki bieg we wszystkich osiach, napędzany serwosilnikami; • Szlifowane i hartowane prowadnice oraz koła zębate; • Centralny układ smarowania; • Osłony zabezpieczające zgodnie z najnowszymi normami; • Podstawę urządzenia z ciężkiego odlewu żeliwnego zapewniającą pracę bez wibracji; Automatyczne posuwy w 3 osiach X, Y, Z; • Uniwersalną obrotową 360 – stopniową głowicę; Specyfikacja: Wielkość stołu min. 1600 x 360 mm; Wychył stołu : - 45/+45 st.; Oś X: min 1300 mm; Oś Y: min 320 mm; Oś Z: min 450 mm; Prędkość posuwu osi (x) min. 30 - 750 mm/min; Prędkość posuwu osi (y) min. 20 - 500 mm/min; Prędkość posuwu osi (z) min. 15 - 375 mm/min; Przyśpieszony posuw osi (x) min. 1200 mm; Przyśpieszony posuw osi (y) min. 800 mm; Przyspieszony posuw osi (z) min. 600 mm; Uchwyt wrzeciona pionowego: ISO 50; Prędkość wrzeciona w pionie: min. 60 – 1750 obr./min; Prędkość wrzeciona w poziomie: min. 60 – 1800 obr./min; Moc silnika pionowego: min 4 kW; Moc silnika poziomego: min. 5,5 kW; Serwonapęd: min. 10 Nm; Ilość rowków T-owych: 3 Cyfrowy wyświetlacz; Szybki posuw wszystkich osi; • Pełna dokumentacja DTR w j. polskim; • Certyfikat CE • szkolenie z obsługi i użytkowania obrabiarki w siedzibie Zamawiającego dla 2-4 osób min. 4 godz. Wyposażenie i narzędzia do trzech obrabiarek do metalu - frezarki uniwersalnej z odczytem cyfrowym L.p. NAZWA NARZĘDZI I WYPOSAŻENIA ILOŚĆ 1. Frez walcowo czołowy HSS-E TYP N wykonanie wg normy DIN1880 40x32x16, ilość ostrzy 8, zabierak czołowy wg normy DIN138, 3 2. Trzpień frezarski SK40 16x37 DIN 2080 6 3. Uchwyt trzpieniowy SK40 DIN 2080 ER 32 z kompletem tulejek zaciskowych 3 4. Klucz do trzpienia frezarskiego 3 5. Zestaw frezów HSS-E PM 4- ostrza, średnice 6, 8, 10, 12,16,20mm wykańczające, po dwie sztuki razem – po dwie sztuki na każdą z obrabiarek 18 6. Zestaw frezów HSS-E PM 4- ostrza, średnice 6, 8, 10, 12,16,20mm zgrubne, po dwie sztuki na każdą z obrabiarek 18 7. Trzpień frezarski do narzędzi cylindrycznych Weldon ISO 50 DIN 2080 16x63x48 3 8. Trzpień frezarski do narzędzi cylindrycznych Weldon ISO 50 DIN 2080 20x63x52 3 9. Frez tarczowy HSS-Co5 Typ N DIN885 63x14 z średnica mocowania zgodna z trzpieniem długim frezarki uniwersalnej 3 10. Frez tarczowy HSS-Co5 Typ N DIN1834 80x6x z średnica mocowania zgodna z trzpieniem długim frezarki uniwersalnej, z= 32 3 11. Zestaw frezów kształtowych HSS-E DIN850 średnica 16,5x450, DIN1833 16x45⁰ kształt C, 16x60⁰ kształt C, DIN1833 16x45⁰ kształt D, DIN1833 16x60⁰ kształt D – jeden zestaw na każdą z obrabiarek 3 zestawy 12. Zestaw do mocowania detali na stole frezarskim, pryzmy schodkowe, łapy, śruby – jeden zestaw na każdą z obrabiarek 3 zestawy 13. Podzielnica frezarska wraz z kłem komplet oraz konikiem 3 14. Imadło maszynowe duże min. L=150 3 15. Głowica frezarska wieloostrzowa walcowo-czołowa 40mm, 90⁰, 5-ostrzy, płytki prostokątne 3 16. Płytki skrawające do ww. głowicy 30 17. Głowica frezarska wieloostrzowa walcowo-czołowa 50mm, 75⁰, 3-ostrza płytki kwadratowe 3 18. Płytki skrawające do ww. głowicy 30 19 Stół obrotowy uniwersalny ( poziom = pion) Ø 300 3 | producent: ……………………… model lub nr katalogowy: ………. opis i parametry: ……………… | 3 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Uwaga:

1. W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego sprzętu.

W przypadku zgodności oferowanego sprzętu z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego sprzętu. W przypadku, gdy oferowany sprzęt nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.

2. W przypadku, gdy w danej pozycji występuje więcej niż jeden element informacje, o których mowa w pkt 1. uwagi należy podać dla każdego elementu oddzielnie.